# ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/411/2010/POKL

- ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki z siedzibą w Łodzi, ul. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni pn.: „E-learning: nowoczesna i innowacyjna uczelnia”.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa następującego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania:

1. Switch

Architektura sieci LAN: GigabitEthernet

Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt.

Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 2 szt.

Porty komunikacji: RS232 (DB9)

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:

- SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

- SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

- RMON - Remote Monitoring - zarządzanie przez przeglądarkę WWW

- CLI - Command Line Interface

- Telnet

- Syslog - Security Issues in Network Event Jogging

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:

- ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu

- ACL bazujący na adresach MAC

- ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP

- IEEE 802.1x - Network Login

- SSH - Secure Shell

- RADIUS

- TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

- SSL - Secure Sockets Layer

- MD5

- ACL bazujący na sieciach VLAN

- ACL bazujący na Diffserv (DSCP)

- ACL bazujący na protokole 802.1p

- EAP - Extensible Authentification Protocol

Obsługiwane protokoły i standardy:

- IEEE 802.3 - 10BaseT

- IEEE 802.3u - 100BaseTX

- IEEE 802.3x - Flow Control

- Auto MDI/MDI-X

- half/full duplex

- IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)

- DSCP - DiffServ Code Point

- IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

- IEEE 802.1D - Spanning Tree

- IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1p - Priority

- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)

- TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol

- UDP - datagramowy protokół użytkownika

- IGMP - Internet Group Management Protocol

- TFTP - Trivial File Transfer Protocol

- Jumbo frame support

- IP QoS

- IPv4

- IPv6

- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

- BOOTP - BOOTstrap Protocol

- Broadcast Storm Control

- GVRP - Group VLAN Registration Protocol

- IEEE 802.3ab - 1000BaseT

- IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX

- SNTP - Simple Network Time Protocol

- PVE - Private VLAN Edg

Rozmiar tablicy adresów MAC: 8192

Algorytm przełączania: store-and-forward

Prędkość magistrali wew.: 32 Gb/s

Przepustowość: 11,9 mpps

Bufor pamięci: 2 MB

Warstwa przełączania: 2

2. Organizer kabli szafa 19” – 2 sztuki

3. Komputer – 16 sztuk

Obudowa: ATX desktop,

Panel przedni: 4 porty USB, audio In/out

Procesor: AMD Phenom II X3 B75

Chipset płyty głównej: AMD 785

Pamięć DRAM: 3 GB DDR3-1333 (PC3-10600)

Karta graficzna: zintegrowana, pamięć współdzielona (max 512 MB), zegar rdzenia 500 MHz

Dysk: Sata II 500 GB

Przeinstalowany system: Windows 7 professional 32 bit

Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer

Czytnik kart pamięci 22-in-1

4. Office 2010 Professional – 16 sztuk

5. Klawiatura USB – 16 sztuk

Typ: tradycyjna

przewodowa

Niski skok klawiszy

6. Mysz USB – 16 sztuk

Typ: optyczna

przewodowa

7. Słuchawki z mikrofonem – 16 sztuk

komunikacja z komputerem: przewodowa

długość przewodu: min. 3 m

złącze: wtyk mini-jack 3,5mm

typ głośnika:  magnes neodymowy

pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

dynamika głośników: min. 34 dB

regulacja głośności: tak (na przewodzie)

mikrofon: tak

typ mikrofonu: z redukcją szumów - kierunkowy, elektretowy

pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 - 10000 Hz

czułość mikrofonu: -39 dB

8. Monitor LCD 19” – 17 sztuk

Przekątna: 19 cali

Rodzaj podświetlenia: LED

Nominalna rozdzielczość: 1440x900

Kontrast: 1000:1

Czas reakcji: min. 5 ms

9. Drukarka wielofunkcyjna laserowa – 1 szt.

Max rozmiar nośnika: A4

Rozdzielczość: 2400 x 600 dpi

Szybkość wydruku: 16 str./min.

Rozdzielczość skanera: 1200 x 2400 dpi

Szybkość kopiarki w czerni: 16 str./min.

Interfejs: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps

10. Komputer – 1 sztuka

Procesor: Intel Core i5-660 3,33 GHz

Chipset płyty głównej: Intel Q57

Pamięć DRAM: 4 GB DDR3-1333 (PC3-10600)

Karta graficzna: zintegrowana, pamięć współdzielona (max 512 MB), zegar rdzenia 500 MHz

Dysk: 2 x Sata II 500 GB

Przeinstalowany system: Windows 7 professional 64 bit

Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer

11. Klawiatura USB – 1 szt.

Typ: tradycyjna

Bezprzewodowa

12. Mysz USB – 1 szt.

Bezprzewodowa

13. Laptop – 1 szt.

przekątna ekranu LCD: 15.6 cali, LED

Procesor: i5-450M (2.4 GHz, 3 MB cache)

Pamięć RAM: 4 GB DDR3 (1333 MHz)

Dysk: SATA min. 320GB

Napęd optyczny: DVD+/- RW DL

Karta graficzna zintegrowana

Komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 1 Gbps, Bluetooth

Interfejsy USB: min. 4 szt.

System: Windows 7 Professional 64 bit

Mysz bezprzewodowa do laptopów.

Torba do laptopów.

Zamówienie obejmuje ponadto:

- udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt przez okres co najmniej 36 miesięcy, przy czym nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu;

- dostarczenie wszelkich dokumentów związanych ze sprzętem- w szczególności instrukcji obsługi oraz następujących certyfikatów:

- certyfikat spełniania norm CE i przyznania znaku CE dla produktu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  30.20.00.00 -1,   30.23.11.00 - 0, 30.24.10.00 – 0 , 30.21.32.00-8

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy  do dnia 25 marca 2011r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe.

2. Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Dostawcę.

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

1) oferta ma być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności; oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

2) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez Dostawcę, bądź osobę uprawnioną do jego reprezentowania, przy czym podpis musi być czytelny, bądź opisany pieczątkami imiennymi;

3)  upoważnienie do reprezentowania Dostawcy należy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów,

- w przypadku, gdy dostawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy,

- w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone 
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie;

    - zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami;

    - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;

4. Oferta musi zawierać:

  - dokładne oznaczenie Dostawcy  – imię i nazwisko (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – nazwę),  adres, numer telefonu, mail oraz numer NIP;

  - cenę oferty przedstawioną w następujący sposób:

cena netto + obowiązująca stawka podatku VAT (bądź wskazanie „nie dotyczy”) = cena brutto. Cena winna być wyrażona w PLN.  Cena winna być określona jako suma cen jednostkowych określonych osobno dla każdej pozycji wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Cena obejmuje wynagrodzenie za wykonanie wszelkich zobowiązań oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego na warunkach określonych w ofercie, w tym również wynagrodzenie z tytułu udzielonej gwarancji.

  - oświadczenie Dostawcy o posiadaniu przez dostarczany sprzęt wszystkich certyfikatów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta składana w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją: „oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/411/2010/POKL”, a także ze wskazaniem na kopercie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu oferenta.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 2011 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Zamawiającego-  Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi, ul. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź, drogą pocztową na wskazany adres, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na email sekretariat@wirtualnaekonomia.pl

- Informacja o wynikach oceny ofert zostanie przesłana pisemnie, bądź drogą elektroniczną do dnia 15 marca 2011 r.

- Ocenie będą podlegały tylko oferty kompletne, przygotowane według wytycznych wskazanych w zapytaniu ofertowym, otrzymane przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- KRYTERIA OCENY OFERT

1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium nr 1 – cena – waga 100%

2. Ocena złożonych ofert będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach według kryteriów oceny ofert wspólnych, wskazanych i opisanych poniżej:

kryterium: cena - ocena będzie dokonywana według wzoru:

C min

W1  =                   x  100 pkt. X ……………….. %

C n

| gdzie: | W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Dostawcę „badanego”, |
| --- | --- |
|  | Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez dostawców, |
|  | Cn - cena zaproponowana przez Dostawcę „badanego”. |

3.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów.

- DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie niniejsze dotyczy realizacji częściowych zamówień przez dostawców na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego są uprawnione następujące osoby:

- P. Mariusz Kieszek – mail mkieszek@wirtualnaekonomia.pl